## Slide 1: Amplificatore Operazionale

## Slide 2: INTRODuZIONE: I CIRCuITI INTEGRATI
il CIRCUITO INTEGRATO è un singolo chip di materiale semiconduttore (di solito è il Silicio) dove sono realizzati e collegati molteplici componenti elettronici; a lato il 1° esemplare, composto da 2 transistori BJT che fu inventato nel 1961 da Robert Noyce alla Fairchild.
Un C.I. è composto da componenti attivi e passivi, come ad es.: transistor, diodi, resistenze, condensatori ...
Un C.I. è piccolo, leggero, ha un basso consumo elettrico, ha un costo di acquisto economico, è affidabile, è veloce.
Il C.I. può essere di due tipi:
  ANALOGICO: opera su segnali di tensione, anche a freq. variabile.
    Lineari (ad es. il famoso Circuito Integrato 741 è lineare)
    Non Lineari (ad es. i Circuiti Integrati a Radiofrequenza)
  DIGITALE: opera su pochi segnali di tensione, a livelli fissati (es. 2 livelli)

## Slide 3: Esempio: TRANSISOR BJT in un C.I.
Transistor BJT di tipo NPN: Simbolo e struttura semplificata
Sopra: il particolare visto dall’alto di 1 dei 22 Transistor BJT di un amplificatore operazionale LM741 in cui si vedono i 3 terminali: B=Base, C=Collettore, E=Emettitore
Sotto: lo schema NPN di un Transistor BJT (BJT= Bipolar Junction Transistor) con i vari strati N e P, dalla superfice fino al substrato, visto in sezione.

## Slide 4: Esempio: circuito integrato 741

## Slide 5: Amplificatore ... Operazionale
Amplificatore ...
  Dispositivo che può fare un "ingrandimento" del segnale di ingresso anche di molte volte: da 1 a 1.000.000
  Si tratta del cosiddetto Guadagno, il cui simbolo è A e si esprime anche in dB; ad es. 60 dB = 106 = 1.000.0000.
... Operazionale
  Il dispositivo può fare OPERAZIONI sui segnali elettrici:
    Somma di segnali
    Differenza di segnali.
    Inversione del segnale (stessa V, in uscita cambia solo il segno).
    Confronto di segnali, ecc.

## Slide 6: TENSIONI DI ALIMENTAZIONE DI UN Amplificatore Operazionale
L’A.O. è alimentato in tensione +Vcc e -Vcc separatamente dai valori in ingresso e in uscita (il modello LM-358 accetta anche -Vcc = GND = 0)
L’A.O. accetta due ingressi in tensione V- e V+ detti Invertente e Non Invertente e fornisce una uscita V0 che potrà raggiungere al massimo i valori di +Vcc e -Vcc (e mai superarli; con un eccessivo guadagno, l’uscita subirebbe il cosiddetto CLIPPING).
Nelle immagini: lo schema classico e la piedinature del circuito integrato.

## Slide 7: Amplificatore Operazionale NON è:
L’Amplificatore Operazionale NON è un generatore di energia o di corrente o di tensione.
L’Amplificatore Operazionale CONTROLLA LA TENSIONE CHE GLI VIENE FORNITA TRAMITE L’ALIMENTAZIONE
Quindi: l’Amplificatore Operazionale prende un piccolo segnale e lo amplifica, ma solo fino al massimo possibile, cioè fino a +Vcc e -Vcc  ecco perché se mal regolato, va in saturazione (o clipping).
L’A.O. elabora segnali sia in tensione continua sia a freq. variabile (nel 471 la frequenza va da 0 fino a ~ 1 MHz)

## Slide 8: Amplificatore Operazionale IDEALE
Vediamo il circuito equivalente dell’ Amplificatore Operazionale IDEALE (in pratica non esiste) e le sue caratteristiche:
Impedenza di ingresso infinita: Zi = ∞ Ω
Impedenza di uscita pari a zero: Zo = 0 Ω
Guadagno di tensione a circuito aperto infinito: Av = Vo / Vi = ∞
Se l’ingresso differenziale è zero, Vi = 0 V, anche la tensione di uscita sarà zero: Vo = 0 V (la Voff di offset è zero)
Larghezza di banda (BW) infinita: l’Amp. Op. ideale amplificherà segnali in ingresso di qualsiasi frequenza senza alcuna attenuazione
Common Mode Rejection Ratio infinito (CMRR è il rapporto tra il guadagno a circuito chiuso Ad ed il guadagno di modo comune Ac: CMMR= Ad / Ac )
Slew Rate (SR) infinito (la risposta in uscita è istantanea).

## Slide 9: Amplificatore Operazionale REALE
Caratteristiche di un Amplificatore Operazionale REALE:
Impedenza d’ingresso Zi=alcuni MΩ
Impedenza in uscita Zo = alcuni Ω
Guadagno a circuito aperto Av alto La tensione di offset è bassa ma c’è
Larghezza di banda NON infinita ma di alcune centinaia di KHz o di qualche MHz (es. 1,5 MHz)
CMRR alto ma non infinito
Slew Rate alto ma non infinito

## Slide 10: Configurazioni DELL’AMP. OPerazionale
Invertente
NON Invertente
Inseguitore di Tensione
Differenziale (Somma di tensione)
Differenziale (Differenza di tensione)
E tante altre: Moltiplicatore, Integratore Derivatore, Comparatore, Filtro passa alto, Filtro passa basso, Filtro passa banda, Filtro elimina banda, Oscillatore, ... ... ...

## Slide 11: Funzionamento dell’amplificatore operazionale INVERTENTE
Nello schema, Rin è la resistenza di Ingresso.
La resistenza Rf è la resistenza di Retroazione (in inglese: Feedback) che riporta all’ingresso la V di uscita e che, in questo modo, può:
Limitare le variazioni indesiderate (offset) della tensione di uscita Vo
Ridurre, controllare e calcolare il guadagno Av dell’amplificatore.
Se Rf > Rin c’è amplificazione; se Rf < Rin c’è attenuazione.
Stabilizzare l’amplificatore.
Forzare a zero il differenziale di tensione all’ingresso chiudendo il circuito, che infatti è così detto closed loop ed il relativo guadagna sarà appunto chiamato Guadagno a circuito chiuso.
Richiedere la presenza di R1 sul terminale di ingresso, creando un punto chiamato di TERRA VIRTUALE e PUNTO DI SOMMA dove, idealmente, non entra corrente nell’ingresso e per cui VDIFF = V1 - V2 = 0

## Slide 12: 1 - AMPLIFICATORE INVERTENTE
L’ingresso Vi entra sul terminale NON invertente tramite la resistenza R1 e l’A.O. produce l’uscita Vo
In un A.O. invertente l’ingresso V- è uguale al valore di V+ ma V+ è a terra  V+ = V- = 0 e l’equazione al nodo è: + = 0  =  =  =
G = è il guadagno dell’Amp. Op. in configurazione invertente, ed è negativo, cioè il segnale in uscita è sfasato di 180° rispetto al segnale di ingresso.
Notes: La sfasatura non è cosa così sgradita in quanto questa configurazione è più gradita perché è più stabile di quella non invertente.

## Slide 13: 2 - AMPLIFICATORE NON INVERTENTE
L’ingresso Vi entra sul terminale non invertente, R1 è a terra e l’A.O. produce l’uscita Vo
In un A.O. invertente l’ingresso V- è uguale al valore di V+   =  = 1+
G = 1+ è il guadagno dell’A.O. non invertente, positivo, in fase.

## Slide 14: 3 - AMPLIFICATORE NON INVERTENTE INSEGUITORE DI TENSIONE (BUFFER)
L’ingresso Vi entra sul terminale non invertente, R1 è da assumere ∞ (infinito) e Rf è da assumere uguale a 0 (zero)
In un A.O. invertente l’ingresso V- è uguale al valore di V+
 Vo = Vi  guadagno =  guadagno = 1
L’A.O., con R1 infinita  (V/R=0)  non modifica la tensione in ingresso e non assorbe corrente.
Lo scopo e SEPARARE e RENDERE INDIPENDENTI gli stadi di INGRESSO e di USCITA e per questo l’A.O. è anche detto BUFFER o DISACCOPPIATORE

## Slide 15: Amplificatore differenziale: 4 - Somma ... e ... 5 - Differenza
SOMMA:
Se R1 = R2 = Rf
 V0 = - (V1 + V2)
DIFFERENZA:
Se R1 = R2 = R3 = Rf
 V0 = V1 - V2

## Slide 16: Esempio: MIXER AUDIO con op. amp. In configurazione sommatore
Gli strumenti in ingresso, ognuno regolato dal rispettivo potenziometro R1, R2, R3 si sommano all’ingresso invertente
In uscita è restituito il suono «mixato» dal mixer audio

## Slide 17: Esempio: Convertitore da Digitale ad analogico (DAC) con Op. AMP.
All’ingresso i 4 livelli logici (4 bit) sono applicati alle rispettive resistenze R1, R2, R3, R4 e si hanno 4 tensioni che si sommano all’ingresso invertente.
All’uscita dell’op. amp. c’è un segnale in tensione, «smussato» poi dal filtro Rout e Cout, e si preleva la Vout che è l’uscita analogica del segnale di input
Es. con un ingresso digitale dal valore 1001  5V, 0V, 0V, 5V  somma con R=10 KΩ e i valori 1x, 2x, 4x e 8x  forma d’ona di uscita analogica

## Slide 18: LM471 SU Breadboard
LO SCHEMA DEL CIRCUITO OP AMP SCELTO è quello DI TIPO NON INVERTENTE
Materiale necessario per la realizzazione DEL CIRCUITO:
Bread board
Op Amp LM741 su Chip
Rf = resistenza da 10 KΩ
R1 = resistenza da 1 KΩ
Segnale in AC in ingresso
Alimentazione duale con le due tensioni: +Vcc = +10 V e -Vcc = -10 V

## Slide 19: LM471 SU Breadboard
OP AMP SU BREADBORAD IN CONF. NON INVERTENTE
FORMULA E CALCOLO DEL GUADAGNO
La formula del guadagno A in configurazione Non Invertente è A=1+ Rf/ R1
Sostituendo i valori si ha: A=1+10/1=1+10=11
Inserendo un segnale sinusoidale in ingresso, se ne otterrà uno di ampiezza 11 volte maggiore in uscita